TCPFILTER est un programme permettant de filtrer les acces sortants a travers
TCP/IP.
chaque ouverture d'appel sortant est verifié avec une table d'adresses,
et validé ou interdit.
la validation de l'appel peut se faire de deux manières: par ACL, ou par image.

l'image TCPFILTER.exe lit un fichier pointe par le nom logique
TCP_SECURITY$CFG, par defaut sur SYS$INPUT:
le fichier contient des lignes de la forme suivante:
access xx.xx.xx.xx [mask yy.yy.yy.yy] [port zzz] acl (identifier=machin, access=outgoing)
access xx.xx.xx.xx [mask yy.yy.yy.yy] [port zzz] image sys$system:ucx$ftpd [outgoing/none]
protection [system:o] [owner:o] [group:o] [world:o] ! default: system:O
owner moi	! default: owner system
loadcode 0	! par defaut; toutes autres valeurs réservées pour le developpement !!

les adresses sont explorees sequentiellement jusqu'a arriver au bout de la liste
si plusieurs couples address/mask/port sont identiques, alors les informations
d'access sont groupees avec la premiere declaration de address/mask/port.
En cas de correspondance entre l'adresse appelée et la table, si il s'agit
d'une acl, l'acces final est déterminé par cette ACL: on ne poursuit
pas la recherche dans la liste. S'il s'agit d'une image, si elle correspond,
alors l'acces est determine l'acces associe a cette image. Si l'image
ne correspond pas, alors on continue la recherche sequentielle dans la table.
si aucune entrée ne convient, alors l'acces est déterminé par la protection
et owner dans la table. L'accès loopback (127.x.x.x) est toujours autorisé
toutes les syntaxes autorisent aussi un access Incoming, malheureusement
je n'ai pas encore trouvé un moyen de l'implémenter.

exemple de fichier:

access 137.194.0.0 mask 255.255.0.0 acl (identifier=*,access=outgoing)
access 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 acl (identifier=ucx$tcp_user, access=outgoing)
access 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 image ucx$ftpd outgoing

l'access image ucx$ftpd outgoing est necessaire pour autoriser les FTP
*ENTRANTS* !!! ftpd ouvrant en effet un acces sortant pour transmettre
les fichiers du vax vers la machine distante !!!!
--------------------------------------------------------------------------------
utilisation:
	apres avoir demarré UCX, ou simplement chargé BGDRIVER, executez
TCPFILTER. Le programme lit ses donnees sur SYS$INPUT, ou sous le fichier
pointé par TCP$CONFIG (type .DAT par défaut). Pour changer la configuration,
il suffit de réexcuter TCPFILTER. Lors du rechargement de bgdriver (relance
de UCX par example) TCPFILTER est supprimé.
--------------------------------------------------------------------------------
installation:
	restaurer le save-set: backup TCPFILTERxxx.BCK/sav ddcu:[dir...]
	relinker si necessaire dans le sous-directory [.vax] ou [.alpha]
--------------------------------------------------------------------------------
liste des fichiers dans AA.README
--------------------------------------------------------------------------------
differences entre 2.2A et 2.2:  faire marcher le mot-cle 'port'
				faire marcher les lignes de continuation